Инструкция по эксплуатации

ГИДРОКОНТРОЛЬ АЛ-КО

Указания по эксплуатации

Прибор системы защиты и контроля ГИДРОКОНТРОЛЬ с электронным управлением для электронасоса

Уважаемый покупатель,

мы поздравляем Вас с приобретением этой высококачественной продукции фирмы АЛ-КО.

1. УКАЗАНИЯ

Перед началом эксплуатации прибора ГИДРОКОНТРОЛЬ Вы должны внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации и надлежащим образом выполнять её указания. Таким образом, Вы познакомитесь с данной продукцией и сможете правильно пользоваться ею.

Мы рекомендуем Вам также внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации насоса, который эксплуатируется вместе с прибором ГИДРОКОНТРОЛЬ.

Нормы по технике безопасности

С точки зрения безопасности ГИДРОКОНТРОЛЬ не может эксплуатироваться лицом, не изучившим данную инструкцию. Детям и подросткам моложе 16 лет не разрешается находиться в непосредственной близи от агрегата во время его работы.

- Эксплуатируемый в плавательных бассейнах, небольших водоемах и фонтанах  насос, работающий вместе с прибором ГИДРОКОНТРОЛЬ, должен быть установлен на ровном и сухом месте. Насос  обязательно должен быть оснащен автоматическим выключателем безопасности - предохранителем с током срабатывания 30mA. Смотри предписания VDE [Cоюз немецких электротехников; прим.перев.] 0100 - часть 702 и 738. При необходимости обращайтесь к специалисту-электрику.

- Соединительный провод к электросети и удлинители не должны иметь меньшее сечение, чем кабель в резиновой оболочке типа HO7 RNF или РПШ ТУ 16, К18.001.89 (РПШ 3х0,75 (380)).

- Проверьте, чтобы электроподключения находились в таких местах, где их контакт с водой был бы невозможен.

- Перед началом работы прибора следует проверить, соответствует ли указанное на табличке напряжение напряжению в электросети.

!	Внимание

- Прибор Гидроконтроль не будет функционировать, если он установлен выше 15 м относительно насоса.

- Контролируемый насос не должен потреблять ток более 10А, а его максимальное давление должно составлять от 3,5 бар (35 метров) до 8 бар (80 метров).

2.	Технические характеристики, функции и область применения

Функции:

Вкл./ON = давление =  при минимальном давлении в магистрали в 1,8 бар (отрегулировано на заводе)

Выкл./OFF = при максимальном давлении в магистрали (3-8 бар).

Технические характеристики:

| Энергоснабжение: | 230 V/50 Гц |
| --- | --- |
| Максимальное потребление тока насосом: | 10 А |
| Максимальная производительность: | 120 л/мин. |
| Минимальная производительность при остановке насоса: | 6 л/мин. |
| Максимальная температура воды: | 35( С |
| Максимальное рабочее давление: | 8 бар |
| Степень защиты | IP 44 |

Насос предназначен для использования только в чистой, незагрязненной воде!  Прибор ГИДРОКОНТРОЛЬ служит для преобразования электронасоса в насос с автоматическим выключателем - в установку для домашнего водоснабжения, предназначенную  для работы в доме и саду. При этом выполняются три функции:

2.1.   Автоматическая работа насоса:

при открывании запорного крана насос включается. Примерно через 15 секунд после закрытия крана агрегат отключается.

2.2.   Защита насоса,  предотвращающая его работу “всухую”:

прибор автоматически отключает насос в случае прекращения всасывания насосом воды и, таким образом, предупреждает возникновение возможных повреждений. Отключение насоса происходит в течение прим. 45 секунд и индицируется включением красной лампочки  (5) светодиода на дисплее. Данная индикация позволяет установить отсутствие воды (включение заново производится с помощью кнопки RESET [возврат в исходное положение; прим. перев.]).

2.3.   Постоянная мощность и  давление

Прибор ГИДРОКОНТРОЛЬ гарантирует поддержание постоянной мощности и давления насоса.

3. Основные элементы (рис. А)

- Выход с внутренней резьбой на 1 дюйм

- Кнопка RESET

- Контрольные лампочки  напряжения в сети

- Лампочка “Насос в рабочем режиме”

- Лампочка индикации отсутствия воды или неисправности насоса

- Вход с внутренней резьбой на 1 дюйм

- Кабель подсоединения к насосу

- Кабель с вилкой для подсоединения к сети

4. Электрическое подсоединение насоса

Прибор ГИДРОКОНТРОЛЬ поставляется в комплекте с соединительным кабелем (с вилкой и соединительным зажимом). Подключение/подсоединение насоса см. на рис. А № 7 и № 8. Сетевую вилку насоса вставить в штекер прибора ГИДРОКОНТРОЛЬ. Затем вилку ГИДРОКОНТРОЛЯ  вставить в розетку сетевого питания.

Для обеспечения защиты электроподключения от попадания воды используется кабель в защитной оболочке типа НО7RN-F.

5. Монтаж

Установка ГИДРОКОНТРОЛЬ монтируется на выпуске насоса (напорный трубопровод). Привинтите прибор на выпускное отверстие насоса с помощью штуцера с внешней резьбой на 1 дюйм (6). В случае если штуцер насоса не имеет однодюймовой внутренней резьбы, то следует установить соответствующее соединительное звено.

Соединительный кабель (7) следует подключать к насосу только после  установки прибора ГИДРОКОНТРОЛЬ.

Прежде чем к насосу будет подсоединена всасывающая линия, на впускающем отверстии насоса необходимо установить фильтр, непропускающий песок и грязь. Установка фильтра необходима для предотвращения повреждений прибора ГИДРОКОНТРОЛЬ и всей системы. (См. оснастку фирмы АЛ-КО: арт. № 110157 и 1110156).

6. Ввод в эксплуатацию

! Внимание: Перед началом работы насос и всасывающая линия   полностью должны быть заполнены водой, чтобы обеспечить всасывающую способность насоса. При использовании насоса для работы в колодце или в водопадах, если уровень воды ниже уровня насоса, всегда необходимо использовать всасывающий трубопровод с обратным клапаном. Этот клапан обеспечивает заполнение трубопровода при первом включении насоса, при автоматическом отключении предотвращает  холостой  ход насоса и возникновение каких-либо сложностей при очередном включении насоса.

Если в течение 120 секунд фаза засасывания не активируется, насос автоматически отключается, затем, производятся еще две попытки в течение 120 сек. Если насос не включается, следует искать причину неисправности насоса.

Возможные причины неисправности:

- неправильное присоединение всасывающего трубопровода или его негерметичность;

- неправильное подсоединение всасывающего патрубка;

- слишком большая высота для всасывания;

- нет выхода воздуха, так как заблокирована выпускная труба;

- всасывающий трубопровод не имеет обратного клапана;

- насос и всасывающий трубопровод при первом включении были не полностью заполнены водой.

Если при закрытом кране насос постоянно включается и выключается, то причиной этого могут быть негерметичность выпускной трубы или неплотное его подсоединение к насосу. В данном случае следует проделать соответствующую работу по устранению неполадок.

Неисправность в приборе ГИДРОКОНТРОЛЬ может быть вызвана скоплением грязи. В этом случае необходимо демонтировать установку  с насоса и тщательно ее промыть струей воды со стороны впуска (6).

Для включения насоса вставьте штекер электропровода (8) в розетку сетевого напряжения.

7. Дисплей со светодиодами

Прибор ГИДРОКОНТРОЛЬ оснащен дисплеем со световыми диодами, которые индицируют режим работы насоса.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД:	загорается (3) при подключении ГИДРОКОНТРОЛЯ  в сеть.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД: 	загорается (4) при включении насоса и гаснет при его отключении.

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД: загорается (5) для индикации невозможности работы насоса из-за недостаточного количества воды в подающем трубопроводе (см. п.8) или из-за неисправности в насосе.

КНОПКА ВОЗВРАТА УСТАНОВКИ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ “RESET”:   предназначена для повторного включения насоса после восстановления функции нормального водоснабжения. Прибор имеет также функцию автоматического перезапуска, т.е. автоматического трехкратного включения: через час, через 5 часов и через 20 часов. Если попытки автоматического перезапуска не срабатывают, то это означает, что ГИДРОКОНТРОЛЬ постоянно заблокирован. В этом случае, для перезапуска прибора нужно вытащить сетевой штекер (8) из розетки и снова вставить. До срабатывания функции автоматического трехкратного включения ГИДРОКОНТРОЛЬ может быть включен вручную, с помощью кнопки RESET.

N.B.: При отказе насоса при запуске следует каждый раз проверять, полностью ли заполнен водой всасывающий трубопровод.

8. Гарантия

Рекламации во время гарантийного срока принимаются с момента покупки в течение 12 месяцев только на производственные и материальные дефекты. Неисправности, возникшие вследствие неправильного пользования установкой или из-за несоблюдения указаний по эксплуатации, предписанные изготовителем, не принимаются в гарантийный ремонт.

При возможном выходе насоса из строя ремонтные работы могут быть произведены только в мастерских фирмы АЛ-КО, при этом должны  использоваться запасные части только данной фирмы.

Обращаем Ваше внимание на то, что согласно закона об ответственности за качество продукции мы не несем ответственности! за повреждения, причиненные нашим агрегатом и возникшие в следствие:

а) 	некомпетентного ремонта, проведенного вне наших сервисных мастерских;

б) 	если при замене деталей были использованы нефирменные запчасти;

в)	не соблюдались указания и предписания инструкции по эксплуатации.

На комплектующие распространяются те же правила.

Мы оставляем за собой право внесения изменений в конструкцию и исполнение установок.

9. Неисправности в работе

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Постоянно горит красный светодиод | Недостаток воды | Восстановить нормальное водоснабжение |
| Красный светодиод (3) мигает | Сработал автома-тический перезапуск | Вытащить штекер из сети и снова его вставить |
| Насос постоянно включается и выключается | Установка негерметична. Накопление грязи внутри прибора ГИДРОКОНТРОЛЬ | Проверить подсоедине-ние прибора к насосу. Вытащить штекер из розетки, демонтировать ГИДРОКОНТРОЛЬ с насоса и тщательно промыть прибор мощ-ной струей воды со сто-роны впуска (6) - напри-мер садовым шлангом |
| Насос не работает | Насос поврежден ГИДРОКОНТРОЛЬ заблокирован известковыми отложениями | После электрического и гидравлического отсое-динения прибора от насоса попытайтесь включить насос напрямую в сеть. Если насос работает нормально, необходимо проверить в ГИДРОКОНТРОЛЕ со сто-роны выпуска (1), свобод-но ли вращается крыль-чатка. Если имеется трение, прибор необходи-мо промыть. Для этого следует залить уксус или другое растворяющее известковые отложения средство через впускное отверстие ГИДРОКОНТ-РОЛЯ (1). Если крыльчат-ка свободно вращается, и причина неисправности - в другом, обратитесь в сервисную службу фирмы |

При остальных неисправностях необходимо внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации подключенного насоса.

Особо обращаем Ваше внимание на то, что согласно действующим законоположениям мы не несем ответственности за повреждения, причиненные нашим агрегатом, которые возникли вследствие неквалифицированно выполненных ремонтных работ, использования неоригинальных запчастей фирмы АЛ-КО или других фирм, использование запчастей которых разрешается фирмой АЛ-КО. Данное относится также к ремонтным работам, которые производились не сервисной службой фирмы АЛ-КО или квалифицированными специалистами, к запчастям и комплектующим.